## Slide 1: 104年度臺北區網(臺大) 年度報告
單位：國立臺灣大學
計資中心主任：顏嗣鈞教授
報告人：游忠憲、游子興
Email：chyue@ntu.edu.tw/davisyou@ntu.edu.tw
電話：02-33665013/02-33665008
日期：2015/12/2

## Slide 2: 一、臺北區網中心人力狀況
單位主管：顏嗣鈞
  E-mail：hcyen@ntu.edu.tw
  電話：(02) 33665001
網路管理負責人：游子興
  E-mail：davisyou@mtu.edu.tw
  電話：(02) 33665008
資安業務負責人：游忠憲
  E-mail：chyue@ntu.edu.tw
  電話：(02) 33665013
編制內專職及約聘僱人員8名，其中區網經費及資安經費各約聘2名

## Slide 3: 二、資訊安全環境整備
通過教育版資訊安全管理制度(ISMS)認證
  為建立完善之資訊安全管理制度，降低組織內的重要資產與資訊之風險，台北區網中心於97年開始導入教育版ISMS制度
  98年至104年每年皆通過教育版ISMS 第三方認證

## Slide 4: 本年度資安事件統計
時間區間：
  104/01/01~104/10/31
臺灣大學
  總事件量：4504
主機多次連線惡意網域
  總事件量：1481

## Slide 5: 內部主機多次連線惡意網域範例
BLACKLIST User-Agent known malicious user-agent string http - Win.Trojan.Waski
？

## Slide 6: Win.Trojan.Waski分析說明
Win.Trojan.Waski具有以下的特徵：
urilen:<40
User-Agent: http|0D 0A|
Cache-Control: no-cache

## Slide 7: iResearch分析說明
艾瑞市場諮詢有限公司(iresearch) ，為中國互聯網領域市場調查顧問公司。
"鬲砩獗籵" = 艾瑞意見通

## Slide 8: iResearch分析說明
艾瑞意見通產生的問題：
  未經同意直接安裝程式。
  植入途徑廣泛。
  上傳資料均被加密，無法得知被取走什麼資料。
  影響使用效能，如開關機等。
  不容易刪除。

## Slide 9: iResearch分析說明
來源途徑：
  QVOD(快播)
  影音先鋒
解決辦法：
  以反安裝方式移除
    C:\iResearch\YJTFS\unins000.exe
  以第三方軟體移除

## Slide 10: 三、網路中心運作情形
2015/7 市網 4G 擴增至5G
2015/9 教育部骨幹 4.8G 擴增至10G
新伙伴加入: 私立大同高中、私立再興中學
共計52個連線單位

## Slide 11: 104年度臺北區網重要事蹟
104年10月
更新 Traceroute 查詢系統
104年8月
私立大同高中加入
一月
二月
三月
四月
五月
六月
七月
八月
104年6月
臺北市教育網路頻寬提升 4G -> 5G
教育版 ISMS稽核通過
104年7月
104年度區網教育訓練
104年
104年9月
教育部骨幹頻寬提升 4.8G->10G
私立再興中學加入
九月
十月
十一月
十二月
104年11月
104年度第二次區網會議
104年5月
104年度第一次區網會議
104年2月
臺大機房更新不斷電系統
104年4月
Google Global Cache 上線服務
104年3月
104年校園雲端節能計畫上線

## Slide 12: 區網會議-網管經驗分享
Google Global Cache 上線說明
  GGC 網路架構、GGC 運作機制
GGC 是否正常運作
  Youtube 播放測試

## Slide 13: Why Videos Not Playing From the GGC
DNS resolver is not in the BGP feed to the GGC
Client’s IP
GGC is overloaded
需為校內 IP
需為校內 IP
尚未滿載

## Slide 14: 四、網路應用特色服務
IP 全球地址資料庫查詢
區網連外架構圖
  整合顯示流量圖、Ping、Packet Lost%
Traceroute 路徑查詢
BGP Neighbor Accepted Prefix 監控
校園雲端節能計畫

## Slide 15: IP全球地址資料庫查詢
用途:
  國際頻寬使用率分析: 國家/地區/ISP/AS#
  帳號盜用分析: VPN 帳號登入 IP 地點分析
  駭客攻擊來源分析
購買IP2Location 商業版本(最新版本2015/12)
版本 | 欄位 | 網段筆數 | 欄位差異
免費版 | DB5 | 2,178,274 | 
商業版 | DB8 | 12,857,322 | ISP, Domain

## Slide 16: IP全球地址資料庫查詢 Cont.
顯示 IP 對應之：
國家、城市、經緯度
、ISP、Domain

## Slide 17: 區網連外架構圖
緣起: 連線學校抱怨 nod32 防毒軟體下載緩慢
tracert www.eset.tw 路徑:
1 1 ms <1 ms <1 ms 163.28.16.254
2 148 ms 3 ms 2 ms bb-MOE-TWAREN.TANet.edu.tw [192.83.196.111] -> 教育部
3 1 ms 3 ms 2 ms Internet-TWASR-TANet.edu.tw [203.72.43.10] -> 教育部 TWASR
4 1 ms 1 ms 1 ms 45-61-41-175.TWGATE-IP.twgate.net [175.41.61.45] -> TWGATE
5 5 ms 1 ms 3 ms 222-60-41-175.TWGATE-IP.twgate.net [175.41.60.222]
6 24 ms 24 ms 28 ms 218-60-41-175.TWGATE-IP.twgate.net [175.41.60.218]
7 24 ms 22 ms 27 ms 13335.hkg.equinix.com [119.27.63.48]
8 40 ms 27 ms 27 ms 104.25.146.12

## Slide 18: 區網連外架構圖 Cont.

## Slide 19: 區網連外架構圖 Cont.
建立各節點 IP 資料庫
整合網路監測圖: 流量圖、Ping、Packet Lost%
流量圖
Peer IP
Ping Latency
Packet Lost%

## Slide 20: Traceroute 路徑查詢
動態顯示出口路徑

## Slide 22: Facebook 路由異動
頻寬不足
2015/9 之後 Facebook 路徑
2015/9 之前 Facebook 路徑

## Slide 23: Facebook 路由異動 Cont.
2015/10/22 教育部 ISP 節點頻寬擴充
頻寬擴充

## Slide 25: BGP Neighbor Accepted Prefix
眾多 ISP peering，監控 BGP Prefix 筆數

## Slide 26: 校園雲端節能計畫
環境: 6 Servers、 180 TB
已建置: 113 VMs
參與單位:19學校

## Slide 27: 虛擬主機分類

## Slide 28: 雲端設備機櫃耗能量測
可量測總耗能
及各別插座的耗能
AMP 安培數
Walt 瓦數

## Slide 29: 中小學機房耗能量測
勾式電源量表

## Slide 30: 五、綜合建議
開放 IP 結尾 .0 .255 連線 TANet
  遠傳 ADSL 使用者反應使用 IP: 110.28.31.0 無法連線 TANet
  Traceroute 測試
    110.28.31.0 110.28.31.1
30
教育部對外 ISP Router

## Slide 31: IP 結尾 .0 .255 是否合法
www.amazon.co.jp 網站結尾也是 .0
阻擋之 ACL:
  deny ip any 0.0.0.0 255.255.255.0
    阻擋目的 IP: X.X.X.0 (0 結尾 ip)
  deny ip any 0.0.0.255 255.255.255.0
    阻擋目的 IP: X.X.X.255 (255 結尾 ip)

## Slide 32: IP 結尾 .0 .255 是否合法
將台大IP: 140.112.0.0/255.255.0.0 直接當成一個 Class B 使用
  網路位址: 140.112.0.0
  廣播位址: 140.112.255.255
  合法主機位址: 140.112.0.1~140.112.255.254
    因此下列位址可被合法分配給主機
    140.112.1.0、140.112.2.0 …
    140.112.1.255、140.112.2.255 …
為何 ISP 要使用大於 Class C 之網段?

## Slide 33: Akamai 下載測試 (Hinet)
Win7 SP1 .iso 下載
Notes: a23-53-65-123.deploy.static.akamaitechnologies.com

## Slide 34: Akamai 下載測試 (教育部)
Win7 SP1 .iso 下載
Notes: a23-77-20-199.deploy.static.akamaitechnologies.com

## Slide 35: Akamai in Hinet 下載速度
區網與 Hinet Peer線路, 在2014.12.11之前, 最高頻寬接近1Gbps, 但之後最高頻寬僅剩 500Mbps

## Slide 36: 六、未來目標
Netflow Based 網路攻擊告警系統
建構即時且自動化之網路品質監控系統

## Slide 37: Netflow Based 網路攻擊告警系統
MRTG 僅能顯示網路異常
無法得知攻擊來源
Netflow 監控系統
可分析攻擊來源
Open Source:
Nfdump + NfSen

## Slide 38: TopN Port
Port: 53
DNS 攻擊

## Slide 39: TopN IP
連線學校校內 IP

## Slide 40: TopN to IP 203.64.253.146
多個 Random IP 進行 DNS攻擊, 耗盡頻寬資源

## Slide 41: 設定自動告警系統
可彈性設定異常 Threshold
  Flows 較過去”一小時平均”增加20%
  Packets 較過去”一小時平均”增加20%

## Slide 42: 即時自動化網路品質系統
傳統式管理 – 被動通知
      Phone Call/email 報修
現代式管理 – 主動偵測
  Performance Test
    Speed Test: 網頁測速、Android/iPhone
    Ping Latency、TraceRoute
  Network Devices Health Check
    Link: Bandwidth
    Network Device: Ping Latency/CPU Loading
    Server: CPU Load/RAM Usage/Disk Usage
改善傳統被動式網路異常通知，建構化被動為主動之網路品質監控系統

## Slide 43: 問卷回饋

## Slide 44: 連線學校目前遭遇最大困難

## Slide 45: 維運管理的建議
近日發現本校FB連線異常，詢問區網中心承辦人，才發現有其他連線學校也同樣反應 FB 無法連線，是否可以將這類的消息儘早提供給其他連線學校，或是有什麼樣的討論區可提供北區的連線學校做集中反應？
  考慮架設討論區供連線學校交流
提供新手網管基礎/進階教育訓練。
  於明年開設網管系列課程
盡可能提升連線頻寬及ISP業者商討降低月租費。
  台灣智慧光網近期將與台大機房接線，預計於明年初上線

## Slide 46: 綜合整體服務的表現

## Slide 47: 簡報完畢 謝謝