## Slide 1: 105年度臺北區網 I 年度報告
單位：國立臺灣大學
計資中心主任：顏嗣鈞教授
報告人：游子興
Email：davisyou@ntu.edu.tw
電話：02-33665008
日期：2016/11/24

## Slide 2: 大綱
1.區網中心人力資源
2.資訊安全運作
3.網路中心運作
4.服務工作成效
5.網路應用服務特色
6.未來工作目標

## Slide 3: 一、區網中心人力資源
單位主管：顏嗣鈞
  E-mail：hcyen@ntu.edu.tw
  電話：(02) 33665001
網路/資安管理負責人：游子興
  E-mail：davisyou@mtu.edu.tw
  電話：(02) 33665008
編制內專職及約聘僱人員8名，其中區網經費及資安經費各約聘2名

## Slide 4: 二、資訊安全運作
通過教育版資訊安全管理制度(ISMS)認證
  為建立完善之資訊安全管理制度，降低組織內的重要資產與資訊之風險，台北區網中心於97年開始導入教育版ISMS制度
  98年至105年每年皆通過教育版ISMS 第三方認證
明年度開始預計逐步將計資中心各組納入ISO27001 導入範圍

## Slide 5: 本年度資安事件統計
1、2級資安事件處理
  通報平均時數：1.97小時
  應變處理平均時數：0.22小時
  事件處理平均時數：2.19小時
  通報完成率：99.37%
  事件完成率：99.83%
3、4級資安事件通報
  無
資安事件通報審核平均時數：3.43小時

## Slide 6: 三、網路中心運作
2016/8 教育部骨幹升級 100G
新伙伴: 私立臺北基督學院
共計51個連線單位

## Slide 7: ISP 線路統計

## Slide 8: 線路介面型態統計
光介面與電介面皆為 Giga Port

## Slide 9: 區網中心路由器

## Slide 10: 區網中心路由器
大捆網路線阻擋上排光纖模組更換與查修

## Slide 11: 區網中心路由器
注意整線時勿將光纖彎曲成直角

## Slide 12: 連線單位 peer ip 網段
Cisco6509 過去有許多單位共用網段 /26作為 peer ip
更換路由器 ASR 後發生 Multi Cast 異常流量
Multi Cast 封包
連線單位僅租用 100M 之頻寬
流量卻可飆到 1G

## Slide 13: Multi Cast 影響
Peer IP 同網段 /26 之連線單位
  Multi Cast 封包會在同網段 Flooding (192.192.12.64 ~ 192.192.12.127)
  解決方法一: peer ip 改成 /30 之網段
  解決方法二: 區網 Router 介面封鎖 Multi Cast 封包
相同局端之連線單位
  Uplink (中華電信局端到台大機房)，僅有 1G，早已被 Multi Cast 流量塞暴
  目前無較佳解法
Uplink
受影響之連線單位

## Slide 14: 104年評審委員建議

## Slide 15: 104年評審委員建議第4點
Ping & Packet loss % 已在網管會議請連線單位開放 tprc.tanet.edu.tw 140.112.2.208
將流量、封包量、ping、packet lost% 整合顯示

## Slide 16: 104年評審委員建議第5點
將連線單位分類為大專院校、高中職、其他單位，更容易查找圖表資訊。

## Slide 17: 四、服務工作成效
104年問卷回饋統計：連線學校目前遭遇最大困難

## Slide 18: 頻寬不足
頻寬提升永遠不夠
北科大已經升級10Gb、市網也將於近期升級10+2 Gb
CDN(Akamai)、Cache(Google Global Cache) 效果很好，但無法安裝於各連線學校
是否有新一代之 Cache Server 可使用？
台大區網骨幹流量

## Slide 19: Cache Server Solution
Blue Coat Cache Server Solution
於台大校園骨幹進行 POC 測試
暑假期間
  2016/7/19(一) 09:00 ~ 2016/7/21(三) 12:00
開學期間
  2016/9/7 (三) 09:00~ 2016/9/26(一)09:00

## Slide 20: Cache Server 測試架構
 | Net1 IP Addr | Net2 IP Addr | Net3 IP Addr
N7K WAN2 Eth1/23 | 172.16.1.1/30 | No | No
N7K WAN1 Eth1/23 | No | 172.16.1.5/30 | No
A10 | 172.16.1.2/30 | 172.16.1.6/30 | 140.112.149.33/30
CF5000 MGT | No | No | 140.112.149.34/30
internet
國際頻寬
1G * 2
WAN 1 Router
WAN 2 Router
ASCC
TANet
Net1
Net2
GE UTP * 4
CF5000
N7K WAN1
N7K WAN2
Vlan 981
Vlan 982
Eth1/15
Eth1/15
N7K LAN1
N7K LAN2
Eth1/23
Eth1/23
CF5000
GE UTP * 4

## Slide 21: 國際頻寬用量 前後兩週比較
前後兩週: 週二 ~ 週四 國際頻寬 用量比較
紅色: 7/12 00:00 ~ 7/14 12:00
藍色: 7/19 00:00 ~ 7/21 12:00
Cache Server 上線頻寬為前一週 77.9%, 節省 22.1%

## Slide 22: 國際頻寬用量 上學期 vs 本學期
上學期與本學期: 週一 ~ 週日 國際頻寬 用量比較
紅色(上學期): 2016/5/16 ~ 2016/5/22
綠色(本學期): 2016/9/19 ~ 2016/9/26
Cache Server 上線頻寬為上學期 67%, 節省 33.3%

## Slide 23: 國際頻寬用量比較- By Week 9/7~9/26 CacheServer 上線
Cache Server 上線
國際頻寬
明顯增加
2016/9/7
2016/9/26
2016/9/12 開學

## Slide 24: Top 20 Hosts 佔所有頻寬 % Access Log 使用 ELK 分析
*.apple.com=23%
*.windowsupdate.com=22%
hichannel
廣播
2016/9/14 9:00~17:00

## Slide 25: Cache Media & Video
Supports any audio/video file served over HTTP
  Progressive download/play
  Flash, HTML5

## Slide 26: Twitch.tv - Live streaming video Online Game

## Slide 27: Twitch.tv 實際測試分析 Cache Rate%
Top | URL Host | Cache to Client (Client) | Web to Cache (Server) | Cache rate %
1 | player.twitch.tv | 29,304,731 | 29,492,779 | -0.64
2 | minixperiment.twitch.tv | 3,944,493 | 270,707 | 93.14
3 | usher.twitch.tv | 2,156,367 | 2,156,382 | 0
4 | spade.twitch.tv | 1,390,526 | 1,390,852 | -0.02
5 | api.twitch.tv | 765,352 | 659,111 | 13.88
6 | www.twitch.tv | 340,208 | 340,208 | 0
7 | status.twitch.tv | 134,513 | 79,883 | 40.61
8 | spectre.twitch.tv | 77,372 | 63,363 | 18.11
9 | irc-ws.chat.twitch.tv | 60,424 | 46,956 | 22.29
 | … |  |  | 
 | 加總 | 38,317,596 | 34,627,242 | 9.63

## Slide 28: 備援線路
104年問卷回饋統計：連線學校目前遭遇最大困難

## Slide 29: 備援線路
整理轄下區網中心各單位備援方式
Active + Active
  Ether Channel/Port Link Aggregation
    Google Global Cache(10Gx2)
  動態路由 isis、eBGP
    臺北市教育網(1Gx4)、Hinet peer(1Gx3)、遠傳 peer(1Gx2)
Active + Standby
  靜態路由
    大考中心
  動態路由 OSPF + 靜態路由
    亞東、台藝大
多出口路徑
  師大、北科大、台大區網

## Slide 30: Ether Channel/Port Link Aggregation
Google Global Cache

## Slide 31: 動態路由 isis 臺北市教育網
interface Vlan11
ip address 192.83.196.166 255.255.255.248
ip router isis
interface Vlan21
ip address 192.83.175.166 255.255.255.248
ip router isis
interface Vlan41
ip address 192.83.196.70 255.255.255.248
ip router isis
interface Vlan51
ip address 192.83.175.70 255.255.255.248
ip router isis
區網
臺北市教育網
中華 1G * 4
各線路頻寬大小相同

## Slide 32: 靜態路由 大考中心
1G 有線
100M 無線 (備援)
interface GigabitEthernet7/12
description ## 主線路 ##
ip address 172.16.112.1 255.255.255.252
interface FastEthernet9/48
description ## 備援 ##
ip address 172.16.112.5 255.255.255.252
ip route 203.68.31.0 255.255.255.0 172.16.112.2
ip route 203.68.31.0 255.255.255.0 172.16.112.6 20 <- 備援路由 AD 值調高
Static Route 預設 AD 值為 1，AD 值越小越優先
區網
大考中心
172.16.112.1
172.16.112.5
172.16.112.2
172.16.112.6

## Slide 33: 動態路由 OSPF + 靜態路由 亞東
遠傳 500M OSPF
遠傳100M StaticRoute(備援)
2016/10/30~2016/11/2 主線路中斷，自動切換至備援線路
區網
亞東
192.192.12.222
192.192.12.190
192.192.12.209
192.192.12.184
備援線路運作
主線路中斷(因光纖彎曲成直角)

## Slide 34: 多出口路徑 北科大
網域: ntut.edu.tw DNS server 同時有 TANet 與 Hinet IP
Cloud Services
  收容各系所網頁及對外服務主機
  同時綁定 TANet IP 與 Hinet IP
    www.ntut.edu.tw: 140.124.13.108 + Hinet IP
台大區網
Hinet
北科大
TANet
140.124.0.0/16
Hinet
Cloud Services

## Slide 35: 多出口路徑 師大
台大區網
教育部
科技大樓
師大
OSPF 140.122.0.0/16
140.122.128.0/17
OSPF 140.122.0.0/16
140.122.0.0/17
192.192.7.1
192.192.7.2
因為 longest prefix match rule，
兩條線路皆優先走 Prefix /17 之網段

## Slide 36: 多出口路徑 台大區網
新竹主節點
臺北主節點
台大區網
192.192.61.82
192.192.61.86
192.192.61.81
192.192.61.85
BGP 100G
BGP 100G

## Slide 37: 五、網路應用服務特色
Netflow Based 網路攻擊偵測系統
IP 全球地址資料庫查詢
Traceroute 路徑查詢
區網連外架構圖
  整合顯示流量圖、Ping、Packet Lost%

## Slide 38: Netflow Based 網路攻擊偵測系統
需要快速分析攻擊來源與型態
使用 Big Data 分析工具: ELK Stack
  Elasticsearch
    indexes and stores the information
  Logstash
    collects and parses logs
  Kibana
    presents the data in visualizations that provide actionable insights

## Slide 39: ELK 架構圖
使用八台VM
Data
Node1
Data
Node2
Data
Node3
Client
Node
Elasticsearch 2.4 + Logstash 2.4 + Kibana 4.6
8GB RAM
16GB Disk
Elasticsearch 2.4
64GB RAM
700GB Disk
Master
Node
Data
Node5
Data
Node6
Data
Node4

## Slide 40: 攻擊案例1-臺北商業大學
臺北商業大學遭受 DDoS 攻擊
40
2016/2/23
2016/2/24
2016-02-24 14:00
2016-02-24 14:30

## Slide 41: Protocol 分佈比例
6:TCP 17:UDP 1:ICMP
正常協定分佈比例
遭後攻擊時協定分佈比例

## Slide 42: Top10 來源 Port
攻擊來源: Source Port 123 (NTP 網路校時)

## Slide 43: Top 10 Source IP
攻擊來源 IP
皆是 NTP Server

## Slide 44: Top10 Destination IP
受害者目的 IP: 120.97.6.56

## Slide 45: 解決方法: ACL 阻擋
在區網路由器連線學校介面下ACL

## Slide 46: 攻擊案例2 – 台北科技大學
2016/6/22 10:00~14:00、18:30~19:00
流量圖
封包數圖

## Slide 47: 北科大 DDoS 攻擊事件分析
區網 6509 CPU Load 飆高至 82%

## Slide 48: 北科大 DDoS 攻擊事件分析 ELK
UDP 佔大部分

## Slide 49: 來源封包分析
output_snmp: 298 + protocol:udp + src_port: 53
DNS 放大攻擊
攻擊目的
受害主機
皆是 DNS Server

## Slide 50: ELK Stack 推廣
推廣情形:
  2016/8 中山區網暑期課程
  2016/8 台大區網暑期課程

## Slide 51: 網路應用特色服務
實機展示
IP 全球地址資料庫查詢
Traceroute 路徑查詢
  區網連外架構圖
    整合顯示流量圖、Ping、Packet Lost%

## Slide 52: IP全球地址資料庫查詢
用途:
  國際頻寬使用率分析: 國家/地區/ISP/AS#
  帳號盜用分析: VPN 帳號登入 IP 地點分析
  駭客攻擊來源分析
購買IP2Location 商業版本(最新版本2016/11)
版本 | 更新年/月 | 網段筆數
免費版 | 2015/10 | 2,178,274
商業版 | 2015/10 | 12,857,322
商業版 | 2016/11 | 13,007,878

## Slide 53: IP全球地址資料庫查詢 Cont.
顯示 IP 對應之：
國家、城市、經緯度
、ISP、Domain

## Slide 54: Traceroute 路徑查詢 FACEBOOK

## Slide 55: Traceroute 路徑查詢 twitter
動態顯示出口路徑

## Slide 56: Traceroute 路徑查詢 建國中學

## Slide 57: Traceroute 路徑查詢 羅浮宮

## Slide 58: TANet 網路品質測試系統
中華電信反應市網連線學校近來網路報修頻繁
使用 TANet 網路品質測試系統
建國中學

## Slide 59: TANet 網路品質測試系統
測試時間: 下午三點

## Slide 60: TANet 網路品質測試系統
市網與台大區網連線介面
  下午三點

## Slide 61: TANet 網路品質測試系統
測試時間: 下午六點

## Slide 62: TANet 網路品質測試系統
市網與台大區網連線介面
  下午六點

## Slide 63: 六、未來工作目標
Traceroute 路徑查詢
  持續完成網路各節點路徑建置
Netflow Based 網路攻擊偵測系統
  持續安排推廣課程
  製作簡易安裝之 VM Template 版本
統計區網轄下各單位Core Router、Switch、Firewall、資安設備之廠牌與型號

## Slide 64: 簡報完畢 謝謝