## Slide 1: 103年度第二次 台北區網(臺大)網管會議
臺灣大學計資中心
游子興
davisyou@ntu.edu.tw
3366-5008

## Slide 2: 會議議程
項目 | 主持人／報告人 | 報 告 內 容
主席報告 | 林組長宗男 | 
業務報告 | 游子興 游忠憲 | 區網管理營運業務報告 資安通報演練
 | 李美雯 | 資安 Case Study
經驗分享 | 邵喻美 游子興 蔡慧貞(台北海洋技術學院) | 1.台大雲端建置經驗分享 2.校園節能雲端虛擬化計畫說明 3.宿舍委外管理經驗分享
議題討論 |  | 
臨時動議 | 出列席人員 | 

## Slide 3: 台北區網中心服務窗口
服務窗口
  游子興(路由設定/電路)
    davisyou@ntu.edu.tw
    02-33666008
  游忠憲(資安)
    chyue@ntu.edu.tw
    02-33665013
  郭幸香(行政)
    hsingkuo@ntu.edu.tw
    02-33665009
  李美雯
    mli@ntu.edu.tw
    02-33665010

## Slide 4: 台北區網現況與服務說明
共計51間連線學校
區網中心連線設備兩台：
  區網主幹 Router: Cisco 6509
  區網 Switch: Cisco 2960

## Slide 5: 台北區網連線架構與頻寬統計
使用介面統計:
  TenGiga:
    2 ports
  Giga:
    55 ports
  FastEthernet :
    41 Ports

## Slide 6: 台北區網網頁相關服務
區網網站
  http://tprc.tanet.edu.tw/index.php
網路流量統計
  http://tprc.tanet.edu.tw/mrtg
  http://mrtg.tanet.edu.tw/
台大區網成員使用IP網段
  http://tprc.tanet.edu.tw/a5.php
後台管理系統
  https://tprc.tanet.edu.tw/data_sys/login.php
  各校異動，請至後台管理系統更新
    網管/資安負責老師
    使用網段

## Slide 7: 2014/09/10 區網連線異常
異常時間:2014/09/10 08:10~09:50
過程:
  08:10 區網Router與教育部BGP Down
  08:50 連線學校來電反應網路異常
  09:10 政大、成大區網來電詢問網路異常
  09:50 區網IPS By Pass 後網路恢復正常
原因: 待釐清
解決方法: 升級 IPS NSM 軟體

## Slide 8: Case Study1 DNS Hinet or 教育部

## Slide 9: 蘋果日報 www.appledaily.com.tw
DNS: 168.95.1.1 (Hinet)
DNS: 140.111.1.20 (教育部)

## Slide 10: DNS 學術網路 中研院 -> 香港

## Slide 11: DNS HINET 路徑怪怪的

## Slide 12: Case Study2 Red Hat Linux for Heartbleed 漏洞

## Slide 13: 受影響之 OpenSSL 版本
http://en.wikipedia.org/wiki/Heartbleed

## Slide 14: openssl-1.0.1e-16.el6_5.7 是否還有Heartbleed 之漏洞
OpenSSL CVE-2014-0160 Heartbleed bug and Red Hat Enterprise Linux
https://access.redhat.com/site/solutions/781793

## Slide 15: Why?
至於為何 Redhat 會說 openssl-1.0.1e 沒有 Heartbleed 之漏洞？
這個就要說Redhat 有個 backporting 的特性, 詳細官方說法如下:
https://access.redhat.com/security/updates/backporting/
  Version openssl-1.0.1e-16.el6_5.7 included a fix backported from openssl-1.0.1g
簡單說, Redhat 為了保持套件之穩定性, 不希望新的套件版本除了更新 bug 外, 還帶來一些可能跟舊版不相容的功能, 因此 Radhat 會自行修改舊版本的原始程式, 僅修補 bug 的部分.
所以不能只看 1.0.1e 就判斷是否有漏洞, 必須看最後的版本號.
  例如: openssl-1.0.1e-16.el6_5.4 – 還有 Heartbleed 漏洞
  openssl-1.0.1e-16.el6_5.7 – 已經修正

## Slide 16: Case Study3 連網速度緩慢 traceroute & MRTG

## Slide 17: Nod32 路徑
nod32 由路徑來看, 需經由教育部租用之 TWGate 到香港下載, 您可發現 TWGate(5G) 下載頻寬幾乎全天皆是滿載, 因此慢速是可以理解的.
C:\>tracert www.eset.tw
追蹤 www.eset.tw [162.159.249.135] 的路由:
1 <1 ms <1 ms gateway163-16.ntu.edu.tw [163.28.16.254]
2 10 ms 11 ms bb-MOE-TWAREN.TANet.edu.tw [192.83.196.111] -> 教育部
3 1 ms 1 ms Internet-TWASR-TANet.edu.tw [203.72.43.10] -> 教育部
4 1 ms 1 ms 45-61-41-175.TWGATE-IP.twgate.net [175.41.61.45] -> TWGATE
5 23 ms 26 ms 54-60-41-175.TWGATE-IP.twgate.net [175.41.60.54] -> TWGATE
6 32 ms 29 ms 103.22.203.26 -> 香港
7 25 ms 25 ms 162.159.249.135

## Slide 18: 教育部 TWGate流量圖

## Slide 19: Teamviewer 路徑
teamviewer 是經由 STM-16跨國海纜電路, 我測試大約有 100 KBps, 雖然 5G 頻寬未用完, 但因為中間經過許多美國之 ISP 線路, 因此頻寬無法保證.
C:\>tracert www.teamviewer.com
追蹤 www.teamviewer.com [46.163.100.220] 的路由:
1 1 ms <1 ms gateway163-16.ntu.edu.tw [163.28.16.254]
2 1 ms <1 ms bb-MOE-TWAREN.TANet.edu.tw [192.83.196.111] -> 教育部
3 1 ms 1 ms Internet-TWASR-TANet.edu.tw [203.72.43.10] -> 教育部
4 134 ms * Internet-STM16-USAASR-TANet.edu.tw [203.72.43.18] -> 跨國海纜電路
5 133 ms 132 ms xe-4-3-3.edge1.SanJose2.Level3.net [4.28.172.65]
6 132 ms 133 ms ae-3-80.edge2.SanJose3.Level3.net [4.69.152.145]
7 133 ms 133 ms sjo-bb1-link.telia.net [213.248.98.29]
8 207 ms 207 ms ash-bb4-link.telia.net [80.91.248.189]
9 291 ms 299 ms hbg-bb2-link.telia.net [213.155.131.248]
10 296 ms 291 ms koln-b1-link.telia.net [80.91.247.249]
11 302 ms 291 ms host-ic-301144-koln-b1.c.telia.net [213.155.141.46]
12 313 ms 292 ms xe-0-1-0.dr-master.r1.cgn3.he-core.de [176.28.4.14]
13 291 ms 292 ms www.teamviewer.com [46.163.100.220]

## Slide 20: 教育部-跨國海纜(美國)流量圖

## Slide 21: 台大區網對外連線圖
 |  |  |  |  | TWGATE | USAASR |  | 
 |  |  | 中研院 |  | TWASR | ISP |  | 
 | 中正 | 中興 | 成大 | 教育部 | 中山 | 交大 | 清華 | 
 |  | 中華1 |  |  |  |  |  | 
 |  | 中華2 |  |  |  | 台大 |  | 
 |  | 中華3 |  |  |  | 市網1 |  | 
 |  | 遠傳1 |  | 台大 |  | 市網2 |  | 
 |  | 遠傳2 |  | 區網 |  | 市網3 |  | 
 |  | 和信 |  |  |  | 市網4 |  | 
 |  | 台哥大 |  |  |  |  |  | 

## Slide 22: ISP & NTU & 台北市教育網
路徑 | IP | 測試網站
中華電信 Hinet | 211.22.226.186 211.20.43.62 202.39.199.102 | tw.yahoo.com www.hinet.net
遠傳 Seednet | 139.175.59.145 139.175.59.149 | www.udn.com tw.gamania.com
和信 KGT | 203.133.92.65 | www.giga.net.tw
台哥大 TFN | 211.78.221.25 | www.tfn.net.tw www.taiwanmobile.com
台大 NTU | 140.112.0.69 | www.ntu.edu.tw ccnet.ntu.edu.tw
台北市教育網 TP | 192.83.196.165 192.83.192.165 192.83.175.165 192.83.196.69 | www.tp.edu.tw www.ck.tp.edu.tw (建國中學)

## Slide 23: 教育部
路徑 | IP | 測試網站
教育部 | 192.83.196.111 | www.edu.tw
交大 NCTU | 192.83.196.113 | www.nctu.edu.tw
清華 NTHU | 192.83.196.114 | www.nthu.edu.tw
中央 NCU | 192.83.196.115 | www.ncu.edu.tw
成大 NCKU | 192.83.196.116 | www.ncku.edu.tw
中山 NSYSU | 192.83.196.117 | www.nsysu.edu.tw
 | 192.83.196.119 | 
國網 | 192.83.196.103 | www.nchc.org.tw
宜大 NIU | 192.83.196.107 | www.niu.edu.tw
暨南大學NCNU | 192.83.196.108 | www.ncnu.edu.tw
中興NCHU | 192.83.196.120 | www.nchu.edu.tw
中正大學 CCU | 192.83.196.123 | www.ccu.edu.tw
東華 NDHU | 192.83.196.126 | www.ndhu.edu.tw

## Slide 24: 教育部出國頻寬
路徑 | IP | 測試網站
教育部 > 中研院 | 192.83.196.111 > 202.169.174.46 | www.google.com.tw ww.youtube.com www.facebook.com
教育部 > TWASR > TWGATE | 192.83.196.111 > 203.72.43.10 > 175.41.61.45 | dropbox.com www.teamviewer.com
教育部 > TWASR > STM16-USAASR | 192.83.196.111 > 203.72.43.10 > 203.72.43.18 203.72.43.30 | www.cnn.com

## Slide 25: 教育部 ISP
路徑 | IP | 測試網站
教育部 > ISP > 遠傳 | 192.83.196.111 > 203.72.43.5 > 192.72.123.73 | www.fetnet.net
教育部 > ISP > 中研院 | 192.83.196.111 > 203.72.43.5 > 140.111.230.41 > 202.169.174.50 | www.sinica.edu.tw

## Slide 26: 蘋果日報中有 Google Analytics

## Slide 27: Ccnet.ntu.edu.tw 中有連線 www.google.com

## Slide 28: Resources
TANet IP whois
  http://whois.tanet.edu.tw/
連線頻寬查詢系統
  http://map.twnic.net.tw/

## Slide 29: Flash 連線頻寬圖

## Slide 30: 連線頻寬統計報表

## Slide 31: 台大區網對外連線圖 traceroute: tw.yahoo.com

## Slide 32: 台大區網對外連線圖 traceroute: www.cnn.com 1/2

## Slide 33: 台大區網對外連線圖 traceroute: www.cnn.com 2/2

## Slide 34: 台大區網對外連線圖 traceroute: www.teamviewer.com 1/2

## Slide 35: 台大區網對外連線圖 traceroute: www.teamviewer.com 2/2

## Slide 36: IP Location Database
DB | 總筆數 (高雄) | Country 正確筆數 | City 正確筆數 | Country 正確率 | City 正確率
dbip | 723 | 723 | 0 | 100% | 0%
geolite2 | 723 | 723 | 9 | 100% | 1.2%
ip2location | 723 | 723 | 430 | 100% | 59.4%
DB | 網址 | 網段筆數 | 更新日期
dbip | http://db-ip.com/db/ | 4,270,851 | September 2014
geolite2 | http://dev.maxmind.com/geoip/geoip2/geolite2/ | 2,947,706 | 
ip2location | http://lite.ip2location.com | 2,113,548 | September 2014
使用中華電信100M 測速，已驗證為”高雄”之IP 723 筆，測試不同資料庫:

## Slide 37: TWGate IP 分析
資料庫 | IP筆數 | 網段 有對應 | Country 對應空白 | City 對應空白 | Country成功率 | City 成功率
Dbip_city | 70346 | 70346 | 3 | 550 | 100% | 99.2%
ip2location | 70346 | 70346 | 59 | 191 | 99.9% | 99.7%
geolite2 | 70346 | 70292 | 18+179 | 18184 | 99.6% | 74.1%

## Slide 38: 問題與討論