## Slide 1: 104年度第二次 台北區網(臺大)網管會議
臺灣大學計資中心
游子興
davisyou@ntu.edu.tw
3366-5008

## Slide 2: 會議議程
項目 | 主持人／報告人 | 報 告 內 容
主席報告 | 林宗男組長 | 
業務報告 | 游子興 游忠憲 | 區網管理營運業務報告 資安業務說明
 | 李美雯 | 資安 Case Study
經驗分享 | 曾保彰 游子興 | 1.校園雲端節能建置經驗分享 2.網管經驗分享
臨時動議 | 出列席人員 | 

## Slide 3: 台北區網中心服務窗口
服務窗口
  游子興(路由/電路)
    davisyou@ntu.edu.tw
    02-33666008
  游忠憲(資安)
    chyue@ntu.edu.tw
    02-33665013
  郭幸香(行政)
    hsingkuo@ntu.edu.tw
    02-33665009
  李美雯
    mli@ntu.edu.tw
    02-33665010

## Slide 4: 區網中心運作情形
2015/7 市網 4G 擴增至5G
2015/9 教育部骨幹 4.8G 擴增至10G
歡迎新伙伴加入: 私立大同高中、私立再興中學
共計52個連線單位
區網中心連線設備兩台：
  區網主幹 Router: Cisco 6509
  區網 Switch: Cisco 2960

## Slide 5: 100G 骨幹升級時程

## Slide 8: 區網連外架構圖

## Slide 9: 2015/9 之前 Facebook 路徑

## Slide 10: 2015/9 之後 Facebook 路徑
是方電訊 TPIX
http://mrtg.tanet.edu.tw/tanet/isps/tanet-tpix.html
頻寬不足

## Slide 11: 2015/10/15 監控圖

## Slide 12: 2015/10/22 ISP 頻寬擴充
頻寬擴充

## Slide 13: 2015/11/11 Facebook 連線異常
教育部工程師詢問過TPIX，回覆並無問題。

## Slide 14: GGC 網路架構圖
台大區網有 3 台 GGC Servers
理論最大頻寬: 4G X3 = 12 Gbps
download
upload
upload

## Slide 15: GGC 運作機制
  台大區網 GGC IP 範圍: 163.28.18.0 ~ 163.28.18.63

## Slide 16: Youtube 播放測試
播放較熱門的影片
www.youtube.com 首頁: 可能非 GGC IP

## Slide 17: Youtube 播放測試
方法一: 使用 TCPView 或 CurrPorts 軟體觀察
17

## Slide 18: Youtube 播放測試
方法二: Chrome
按右鍵開啟”檢查元素”
Network: watch the item ‘videoplayback’
Header: 顯示 Remote Address

## Slide 19: Why Videos Not Playing From the GGC
The user’s DNS resolver is not in the BGP feed to the GGC node
The client’s IP is not in the BGP feed to the GGC node
The cache is overloaded and overflowing
The video is not popular enough to be in the cache

## Slide 20: DNS Resolver IP
nslookup -q=txt o-o.myaddr.l.google.com
需為校內 IP
非校內 IP

## Slide 21: The client’s IP
http://whatismyip.org/
需為校內 IP

## Slide 22: The cache is overloaded
台大區網 GGC 最大頻寬: 12 Gbps
目前使用頻寬
  http://tprc.tanet.edu.tw/mrtg/tpnet_other.html