## Slide 1: 105年度第一次 台北區網(臺大)網管會議
臺灣大學計資中心
游子興
davisyou@ntu.edu.tw
3366-5008

## Slide 2: 會議議程
項目 | 主持人／報告人 | 報 告 內 容
主席報告 | 林宗男組長 | 
業務報告 | 游子興 | 區網管理營運業務報告
經驗分享 | 莊明雄 林俊賢 | 國家安全X資訊安全 駭客攻擊&數位鑑識
臨時動議 | 出列席人員 | 

## Slide 3: 台北區網中心服務窗口
服務窗口
  游子興(路由/電路)
    davisyou@ntu.edu.tw
    02-33666008
  缺額待補(資安)
    @ntu.edu.tw
    02-33665013
  陳慧雪(行政)
    snowbachen@ntu.edu.tw
    02-33665009
  李美雯
    mli@ntu.edu.tw
    02-33665010

## Slide 4: 骨幹升級 100G 時程

## Slide 5: BGP Neighbor Accepted Prefix
ISP peering，監控 BGP Prefix 筆數

## Slide 6: 異常分析案例1 – DOS 攻擊 流量 vs. 封包數
流量 Bits/sec
封包數 Packets/sec

## Slide 7: 異常分析案例1 Router CPU Loading

## Slide 8: 異常分析案例2—路由異常
2016/1/22 下午 4:10 臺北市立大學反應網路變慢

## Slide 9: 臺北市立大學網頁路由分析
正常路由
異常路由
送往台北市網

## Slide 10: 原因分析
臺北市立大學之網段, 改由 市網 ISIS 學到, 蓋掉原來區網 OSPF 之 Routing.
原因:
  臺北市教網更換骨幹設備, 從原本 Cisco 6513 換為 Cisco N7K.
  N7K用的 NX-OS與IOS在 Routing redistribute時, 設法有差異. 原本IOS是在 route-map中用ACL來過濾不要送出的 Routing資訊, 但同樣的設法,在NX-OS是沒有作用，NX-OS必須用 Prefix-List才會正常.

## Slide 11: 異常分析案例3- DDOS 攻擊
臺北商業大學遭受 DDOS 攻擊
11
2016/2/23
2016/2/24
2016-02-24 14:00
2016-02-24 14:30

## Slide 12: Protocol 協定分佈比例
6:TCP 17:UDP 1:ICMP
正常協定分佈比例
異常協定分佈比例

## Slide 13: Top10 來源 Port
攻擊來源: Source Port 123 (NTP 網路校時)

## Slide 14: Top10 Destination IP
受害者目的 IP: 120.97.6.56

## Slide 15: Top 10 Source IP
攻擊來源 IP

## Slide 16: 解決方法: ACL 阻擋

## Slide 17: ELK 架構圖
Master Node
Data
Node1
Data
Node2
Data
Node3
Client
Node
Elasticsearch + Logstash + Kibana
8GB RAM
16GB Disk
Elasticsearch Elasticsearch Elasticsearch
8GB RAM 8GB RAM 8GB RAM
200GB Disk 200GB Disk 200GB Disk