## Slide 1: 105年度第二次 台北區網(臺大)網管會議
臺灣大學計資中心
游子興
davisyou@ntu.edu.tw
3366-5008

## Slide 2: 會議議程
項目 | 主持人／報告人 | 報 告 內 容
主席報告 | 林宗男組長 | 
業務報告 | 游子興 李美雯 | 區網管理營運業務報告 資安Case Study分享
經驗分享 | 游子興 | 1.Cache Server POC 測試報告 2.pfSense(Open Source Firewall) Case Study
臨時動議 | 出列席人員 | 

## Slide 3: 台北區網中心服務窗口
服務窗口
  游子興(路由/電路/資安)
    davisyou@ntu.edu.tw
    02-33666008
  陳慧雪(行政)
    snowbachen@ntu.edu.tw
    02-33665009
  李美雯
    mli@ntu.edu.tw
    02-33665010

## Slide 4: 連線單位統計

## Slide 5: ISP 線路統計

## Slide 6: 線路介面型態統計
光介面與電介面皆為 Giga Port

## Slide 7: 網路品質監控 Ping packet loss
請開放 tprc.tanet.edu.tw 140.112.2.208 可 ping 貴單位 peer ip

## Slide 8: 北科大 DDoS 攻擊事件分析
2016/6/22 10:00~14:00、18:30~19:00
流量圖
封包數圖

## Slide 9: 北科大 DDoS 攻擊事件分析
區網 6509 CPU Load 飆高至 82%

## Slide 10: 北科大 DDoS 攻擊事件分析 ELK
UDP 佔大部分

## Slide 11: 來源封包分析 ELK 過濾條件(不足)
output_snmp: 298 + protocol:udp
此類封包為 Chrome QUIC protocol
前幾名皆是 Google Server
來源 port https 第二名

## Slide 12: 來源封包分析 ELK 過濾條件(正確)
output_snmp: 298 + protocol:udp + src_port: 53
DNS 放大攻擊
攻擊目的
受害主機
皆是 DNS Server

## Slide 13: 異常之 Multi Cast 流量
Multi Cast 封包
連線單位僅租用 100M 之頻寬
流量卻可飆到 1G

## Slide 14: Multi Cast 影響
Peer IP 同網段 /26 之連線單位
  Multi Cast 封包會在同網段 Flooding (192.192.12.64 ~ 192.192.12.127) Vlan200
  解決方法一: peer ip 改成 /30 之網段
  解決方法二: 區網 Router 介面封鎖 Multi Cast 封包
相同局端之連線單位
  Uplink (中華電信局端到台大機房)，僅有 1G，早已被 Multi Cast 流量塞暴
  目前無較佳解法
Uplink
受影響之連線單位

## Slide 15: Trace Route
傳統 Trace Route by ICMP，可能被資安設備阻擋，而無法呈現完整路徑
衛福部疾病管制署 urmsso.cdc.gov.tw
  tracert -d urmsso.cdc.gov.tw

## Slide 16: Trace Route by TCP
http://simulatedsimian.github.io/tracetcp.html
語法: tracetcp host [options]
  Default use tcp port 80 (http)
  -n No reverse DNS lookups for each node.
  WinPcap must be installed on Windows
use TCP SYN rather than ICMP
It can bypassing gateways that block traditional traceroute packets

## Slide 17: Trace Route by TCP
使用 Trace Route by TCP port 80，可呈現完整路徑
tracetcp.exe urmsso.cdc.gov.tw -n

## Slide 18: 54.112.0.x 無法連線
連線學校反應網段 54.112.0.x 無法連線
區網 Tracer Route 第一跳之後就無回應

## Slide 19: BGP Looking Glass 測試
http://as9371.bgp4.jp/lg.cgi?query=1&arg=54.112.0.18
  Result:
  osn-trigger> show ip bgp 54.112.0.18
  % Network not in table
54.112.0.x 網段在國際路由器上皆無宣告,因此無法連線

## Slide 20: 線路備援機制
Active + Active
  Ether Channel/Port Link Aggregation
    Google Global Cache
  動態路由 isis
    臺北市教育網
Active + Standby
  靜態路由
    大考中心
  動態路由 OSPF + 靜態路由
    亞東、台藝大
多出口路徑
  師大、北科大、台大區網

## Slide 21: Ether Channel/Port Link Aggregation
Google Global Cache

## Slide 22: Ether Channel/Port Link Aggregation
Protocol
  PAgP(Port Aggregation Protocol): Cisco proprietary
  Link Aggregation Control Protocol(LACP): IEEE 802.3ad standard
Support Access Mode or Route Mode
限制條件
  線路直連 or Dark Fiber
  各線路頻寬大小相同

## Slide 23: Ether Channel/Port Link Aggregation
2960S 設定
interface TenGigabitEthernet1/0/1
switchport mode access
channel-group 4 mode on
interface TenGigabitEthernet1/0/2
switchport mode access
channel-group 4 mode on
interface Port-channel4
switchport mode access

## Slide 24: 動態路由 isis 臺北市教育網
interface Vlan11
ip address 192.83.196.166 255.255.255.248
ip router isis
interface Vlan21
ip address 192.83.175.166 255.255.255.248
ip router isis
interface Vlan41
ip address 192.83.196.70 255.255.255.248
ip router isis
interface Vlan51
ip address 192.83.175.70 255.255.255.248
ip router isis
區網
臺北市教育網
中華 1G * 4
各線路頻寬大小相同

## Slide 25: 動態路由 isis 臺北市教育網

## Slide 26: Equal-cost multi-path routing (ECMP)
Suport: RIP, RIPv2, IGRP, EIGRP, OSPF
IGRP and EIGRP also support unequal cost load-balancing.

## Slide 27: 靜態路由 大考中心
1G 有線
100M 無線 (備援)
interface GigabitEthernet7/12
description ## 主線路 ##
ip address 172.16.112.1 255.255.255.252
interface FastEthernet9/48
description ## 備援 ##
ip address 172.16.112.5 255.255.255.252
ip route 203.68.31.0 255.255.255.0 172.16.112.2
ip route 203.68.31.0 255.255.255.0 172.16.112.6 20 <- 備援路由 AD 值調高
Static Route 預設 AD 值為 1，AD 值越小越優先
區網
大考中心
172.16.112.1
172.16.112.5
172.16.112.2
172.16.112.6

## Slide 28: 靜態路由 大考中心
主線路之 Static Route 何時失效?
Next Hop 之 IP 必須存在 show ip route 中(不可是 default route)
  此 IP 所在之 Interface or Vlan 必須是 Up
  建議用虛擬IP，若為 Public IP，可能有其他路由存在
可加 interface, 此 interface 若 down, 此筆 route 即失效
  ip route 203.68.31.0 255.255.255.0 Ga7/12 172.16.112.2
  但若電路非直連，中間有其他設備，斷線時 Interface 不一定為 down

## Slide 29: 靜態路由 大考中心
使用 Cisco IP Service Level Agreement(SLA)
  ip route 203.68.31.0 255.255.255.0 172.16.112.2 track 10
  track 10 ip sla 1 reachability
  ip sla 1
  icmp-echo 172.16.112.2 source-ip 172.16.112.1
  frequency 5 -> 每 5秒偵測一次
  ip sla schedule 1 life forever start-time now

## Slide 30: 動態路由 OSPF + 靜態路由 亞東
遠傳 500M OSPF
遠傳100M StaticRoute(備援)
主線路
  router ospf 122
  network 192.192.12.222 0.0.0.0 area 3
  default-information originate always
備援線路
  ip route 120.96.32.0 255.255.224.0 192.192.12.184 130
  ip route 120.96.64.0 255.255.240.0 192.192.12.184 130
靜態路由 AD值 130，OSPF 預設 AD值 110 優先權較高
區網
亞東
192.192.12.222
192.192.12.190
192.192.12.209
192.192.12.184

## Slide 31: 動態路由 OSPF + 靜態路由 亞東
2016/10/30~2016/11/2 主線路中斷，自動切換至備援線路
備援線路運作
主線路中斷

## Slide 32: 動態路由 OSPF + 靜態路由 台藝大
主線路:
  ospf NTUA
備援線路:
  ospf NTUA_Backup (AD:115)
  Static Route
兩條電路皆有流量
區網
台藝大
中華 500M OSPF
亞太100M OSPF +
Static Route(備援)
192.192.7.13
192.192.7.17
192.192.7.14
192.192.7.18

## Slide 33: 動態路由 OSPF + 靜態路由 台藝大
router ospf NTUA (主線路)
default-information originate always
address-family ipv4 unicast
area 20
interface GigabitEthernet0/8/0/5
router ospf NTUA_Backup (備援)
default-information originate always
distance 115
address-family ipv4 unicast
area 20
interface GigabitEthernet0/8/0/8

## Slide 34: 動態路由 OSPF + 靜態路由 台藝大
靜態路由 for 備援線路
  140.131.21.0/24 192.192.7.18 130 description NTUA_Backup
  140.131.22.0/24 192.192.7.18 130 description NTUA_Backup
  140.131.23.0/24 192.192.7.18 130 description NTUA_Backup
  140.131.24.0/24 192.192.7.18 130 description NTUA_Backup
  140.131.25.0/24 192.192.7.18 130 description NTUA_Backup
  140.131.26.0/24 192.192.7.18 130 description NTUA_Backup
  140.131.27.0/24 192.192.7.18 130 description NTUA_Backup
  140.131.28.0/24 192.192.7.18 130 description NTUA_Backup
  140.131.29.0/24 192.192.7.18 130 description NTUA_Backup
  140.131.30.0/26 192.192.7.18 130 description NTUA_Backup

## Slide 35: 動態路由 OSPF + 靜態路由 台藝大
主線路 ospf NTUA database

## Slide 36: 動態路由 OSPF + 靜態路由 台藝大
備援線路 ospf NTUA_Backup database

## Slide 37: 動態路由 OSPF + 靜態路由 台藝大
主線路與備援線路收到之網段完全相同
主線路之 OSPF AD值 110，優先於備援線路 OSPF (AD值115)
備援線路之靜態路由最後一筆因為 longest prefix match rule 優先作用
  140.131.30.0/26 192.192.7.18 130 description NTUA_Backup

## Slide 38: 動態路由 OSPF + 靜態路由 台藝大
主線路
備援線路

## Slide 39: 多出口路徑 北科大
Cloud Services
  收容各系所網頁及對外服務主機
  同時綁定 TANet IP 與 Hinet IP
    www.ntut.edu.tw: 140.124.13.108 + Hinet IP
台大區網
Hinet
北科大
TANet
140.124.0.0/16
Hinet
Cloud Services

## Slide 40: 多出口路徑 北科大
網域: ntut.edu.tw DNS server 同時有 TANet 與 Hinet IP

## Slide 41: 多出口路徑 師大
台大區網
教育部
科技大樓
師大
OSPF 140.122.0.0/16
140.122.128.0/17
OSPF 140.122.0.0/16
140.122.0.0/17
192.192.7.1
192.192.7.2
因為 longest prefix match rule，
兩條線路皆優先走 Prefix /17 之網段

## Slide 42: 多出口路徑 師大
http://nts.tanet.edu.tw/nts/main/
教育部
師大

## Slide 43: 多出口路徑 師大
台大區網
師大

## Slide 44: 多出口路徑 台大區網
新竹主節點
臺北主節點
台大區網
192.192.61.82
192.192.61.86
192.192.61.81
192.192.61.85
Default Route 往臺北主節點
BGP 100G
BGP 100G

## Slide 45: 多出口路徑 台大區網
BGP local-preference
  越高優先權越大，影響 outgoing 路徑，僅在此 AS 有效.(僅限 iBGP Neighbor)

## Slide 46
SINICA-Domestic
Google
ISPs
SINICA-International
40G
20G
中研院
臺北I(臺灣大學)
臺北II(政治大學)
桃園(中央大學)
新竹(清華大學)
竹苗(交通大學)
臺中(中興大學)
南投(暨南大學)
雲嘉(中正大學)
臺南(成功大學)
高屏澎(中山大學)
宜蘭(宜蘭大學)
花蓮(東華大學)
臺東(臺東大學)
臺北
主節點
新竹
主節點
臺中
主節點
臺南
主節點
100G骨幹
桃竹苗區網
南部區網
中部區網
北部區網
東部區網
製圖日期：105/06/20
100G骨幹網路示意圖
(草稿/Tony Tu)
新北市網
基隆市網
臺北市網
臺中市網
彰化縣網
宜蘭縣網
花蓮縣網
連江縣網
金門縣網
嘉義縣網
嘉義市網
雲林縣網
南投縣網
桃園市網
新竹縣網
新竹市網
苗栗縣網
高雄市網
屏東縣網
澎湖縣網
臺南市網
臺東縣網
HC-01
TC-01
TN-01
HC-02
TC-02
TN-02
區網ASR
區網ASR
區網ASR
區網ASR
區網ASR
區網ASR
區網ASR
區網ASR
區網ASR
區網ASR
區網ASR
區網ASR
區網ASR
ASR
TP-ISP
SINICA歐亞I2(歐亞學網)
ISPs
AKAMAI
EBIX
TWAREN
科技大樓ASR
VoIP
交換中心
MOE-2
教育部中辦
6509-ISP
教育部(科技大樓)
學術
單位
MOE-1
40G
ASR-02
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
TPIX
TWGate
AKAMAI
EBIX
Hinet
TWAREN
IPLC(10G)
Transit(10G)
TPIX
TP-N
TP-02
30G
TP-01
10G
10G
10G
2G (美加學網)
TWAREN-Internet2

## Slide 47: ASR 9K 系列
台大區網

## Slide 48: ASR 9912

## Slide 49: 簡報完畢 謝謝