## Slide 1: 106年度第一次 台北區網(臺大)網管會議
臺灣大學計資中心
游子興
davisyou@ntu.edu.tw
3366-5008

## Slide 2: 會議議程
項目 | 主持人／報告人 | 報 告 內 容
主席報告 | 林宗男組長 | 
業務報告 | 游子興 李美雯 | 區網管理營運業務報告 資安Case Study分享
經驗分享 | 游子興 | TANet 100G 網路架構與設備簡介 RODAM 原理與架構
臨時動議 | 出列席人員 | 

## Slide 3: 台北區網中心服務窗口
服務窗口
  游子興(路由/電路/資安)
    davisyou@ntu.edu.tw
    02-33666008
  陳慧雪(行政)
    snowbachen@ntu.edu.tw
    02-33665009
  李美雯
    mli@ntu.edu.tw
    02-33665010

## Slide 4: 區網網路中心運作
2016/8 教育部骨幹升級 100G
共計51個連線單位

## Slide 5: 連線單位統計

## Slide 6: 網頁無法連線原因診斷
telnet www.ncl.ucar.edu 80
台大 IP 無回應

## Slide 7: 網頁無法連線原因診斷
區網 IP 可正常回應

## Slide 8: 無法連線檢查方法
Ping x.x.x.x
Tracert –d x.x.x.x
Tracetcp.exe x.x.x.x -n
telnet x.x.x.x80
  成功
  失敗
telnet x.x.x.x 80
  Get ….
  成功
  失敗: : web server 設定不回應

## Slide 9: 臺灣學術網路 TANet 網路品質測試系統

## Slide 10: 臺灣學術網路 TANet 網路品質測試系統

## Slide 11: 校內不通、校外正常
校內網路都不通
校外網路可正常連線
Why??

## Slide 12: 校內不通、校外正常
原因: Mask 設定錯誤
140.112.0.0/16 認為是內網，並不會送往 Gateway

## Slide 13: TWAREN 連線單位網路架構
TWAREN 連線單位
TWAREN Cisco 5672
TANet Cisco 9912
TWAREN Cisco 9010
Trunk Mode
Access Mode

## Slide 14: TANet 連線單位網路架構
TANet 連線單位
TANet Cisco 9912
Access Mode

## Slide 15: Trunk Mode
Trunk Port 接 PC 網卡
  僅有 Trunk Port 之 Native VLAN 會通.
  Windows: 預設移除 Vlan Tag
  Linux: 預設保留 Vlan Tag
Trunk Port 接無管理功能之 Switch/Hub
  Case1. 僅有 Trunk Port 之 Native VLAN 會Forwarding.
  Case2. Forwarding 所有 802.1Q Vlan Tag 封包

## Slide 16: TANet 連線單位網路架構
中華電信可設定在任一端加上 Vlan id
原因: 中華電信將台大端設定為 ISP，若重新供裝，將自動變成 Trunk Mode
南山中學
TANet Cisco 9912
中華電信
Trunk Mode
192.192.7.137
Vlan id= 96
192.192.7.138
No Vlan id

## Slide 17: 中華電信帶 Tag- Trunk Mode
Linux Wireshark
Windows Wireshark
南山 Router 發出 ARP
詢問 192.192.7.138 是誰

## Slide 18: 聽封包時是否需設定 IP
無設定IP: 可聽到 Broadcast 封包
有設定IP: 可聽到 Broadcast + 與此 IP 連線之封包
192.192.7.137(台大) --- 192.192.7.138 (南山高中)

## Slide 19: 中華電信帶 Tag- Trunk Mode
Linux Wireshark with ip(192.192.7.137)
台大 Linux:
  收: 來自南山封包(Vlan id 96)，不進行處理.
  送: 將 No Vlan id 封包送入中華電信
南山中學 Router
  收: 可收到來自台大封包(No Vlan id)
  送: 將所有封包送往 Gateway

## Slide 20: 中華電信帶 Tag- Trunk Mode
Windows Wireshark with ip(192.192.7.137)
台大 Windows:
  收: Windows 將來自南山封包(Vlan id 96)，解成 No Vlan id 後進行處理。
  送: 將 No Vlan id 封包送入中華電信
南山中學 Router
  收: 可收到來自台大封包(No Vlan id)
  送: 將所有封包送往 Gateway

## Slide 21: 區網中心路由器

## Slide 22: 區網中心路由器
大捆網路線阻擋上排光纖模組更換與查修

## Slide 23: 區網中心路由器
注意整線時勿將光纖彎曲成直角

## Slide 24: 斷線公告
4/15 22:00 ~ 4/16 04:00
  臺北第一區網中心(臺大)路由器ASR9010進行系統韌體升級
4/23 06:00 ~ 08:00
  臺北第一區網中心(臺大) IPS進行系統升級

## Slide 25: 簡報完畢 謝謝